## Slide 1
Klantverwachting
Informatie-voorziening
Rollen
Output
Activi-teiten
Input
Proces-
stappen
Bedrijfsproces: Behandelen melding bouwactiviteit
Dit proces start bij de melding die de initiatiefnemer doet voor de uitvoering van de bouw en eindigt bij het opleveren van het dossier bevoegd gezag, door de initiatiefnemer.
Dit proces beschrijft de activiteiten die door het bevoegd gezag uitgevoerd worden in relatie tot het bouwtechnische deel, wat getoetst wordt door de kwaliteitsborger (voor gevolgklasse 1).
Als initiatiefnemer zijn de toetsingskaders helder voor mij Als initiatiefnemer is de te volgen procedure helder voor mij Als initiatiefnemer mag ik binnen 4 weken na de melding starten met bouwen | Als initiatiefnemer is het voor mij duidelijk wanneer en waarop er gecontroleerd gaat worden Als initiatiefnemer krijg ik duidelijk uitgelegd wat de potentiële overtreding inhoudt en wat de processtappen zijn | Als initiatiefnemer krijg ik duidelijkheid over de ingebruikname van mijn bouwwerk Als initiatiefnemer is het voor mij duidelijk wanneer en waarop er gecontroleerd gaat worden en wat de eventuele vervolgstappen zijn
Melding bouwactiviteit, (meldingsplicht) inclusief: Risicobeoordeling Vastgesteld borgingsplan Gekozen instrument, met bijbehorende kwaliteitsborger | Kennisgeving start bouw (informatieplicht) Melding van de kwaliteitsborger dat hij geen verklaring kan afgeven Eigen constateringen (er is gestart, maar dit is niet gemeld of er is gestart, maar niet conform de voorschriften) Extra informatie die je ontvangen hebt (in vervolg op besluit n.a.v. melding bouwactiviteit waarin is aangegeven dat extra informatie aangeleverd moet worden) | Gereedmelding bouw (meldingsplicht): Verklaring kwaliteitsborging Dossier bevoegd gezag Verantwoording beheersmaatregelen Informeren: einde bouwwerkzaamheden (informatieplicht)
Controleren of het bouwwerk valt onder gevolgklasse 1 en of deze vergunningplichtig is (indien nee: melder informeren en naar de juiste ingang doorleiden (vooroverleg, vergunningaanvraag) Controleren of het juiste instrument is gekozen en de kwaliteitsborger gerechtigd is dit instrument toe te passen (binnen 4 weken na de melding) Raadplegen eventueel verleende omgevingsvergunning Controleren of de vooraf (in een vooroverleg of op andere wijze) eventueel aangegeven locatie-specifieke omstandigheden voldoende zijn opgenomen in de risicobeoordeling Checken of het borgingsplan vastgesteld is door de kwaliteitsborger Bij ontbrekende stukken: ‘melding is niet gedaan’ bevestigen en vragen om nieuwe melding te doen Wanneer de melding compleet is, informeren aanvrager hierover (let op: 4 weken termijn begint direct en niet na dit moment!) Voorbereiden op toezicht: Beoordelen risico’s en borgingsplan op basis van het T&H beleid Eventueel besluit opstellen, waarin wordt aangegeven dat er extra informatie aangeleverd moet worden over een specifiek onderdeel en dat moet worden aangegeven wanneer de bouw van dat onderdeel gaat starten | Beoordelen extra informatie (stukken van de aanvrager en/of van de aannemer en/of van de kwaliteitsborger) Uitvoeren controle ter plekke Uitvoeren handhavende acties, indien noodzakelijk (zie T&H proces) | Beoordelen van het dossier bevoegd gezag op volledigheid; igv melding volledig, dan mag het bouwwerk 2 weken na de melding in gebruik genomen worden Bevestigen dat de gereedmelding gedaan is en dat het bouwwerk in gebruik genomen mag worden Indien de gereedmelding niet volledig is: aangeven dat de melding niet is gedaan, welke stukken ontbreken en dat er een nieuwe melding gedaan moet worden. Tevens aangeven dat gebruik pas is toegestaan 2 weken nadat een volledige melding is gedaan Bij fouten in dossier: de melding is wel gedaan (dus bouwwerk mag in gebruik genomen worden), maar wel vervolgactie nodig (controleren ter plekke en indien nodig overgaan tot handhaven, zie T&H proces) Bij ingebruikname zonder gereedmelding: controleren ter plekke en indien nodig overgaan tot handhaven, zie T&H proces
Bevestiging dat de melding gedaan is Bevestiging dat de melding niet gedaan is (Eventueel) besluit met vraag om extra informatie | (Eventueel) handhavingsbesluit | Bevestiging dat de melding gedaan is Bevestiging dat de melding niet gedaan is
Administratieve ondersteuner Casemanager (voor het bouwproces: combinatie vergunningen en toezicht: nieuwe rol!) | Casemanager bouwproces Handhaver / toezichthouder Jurist | Casemanager bouwproces Handhaver Jurist
DSO (voor indienen melding) Landelijke database van instrumenten en borgers (link vanuit DSO) Registreren melding en opbouwen dossier in gemeentelijk VTH systeem Raadplegen in eigen VTH systeem: omgevingsvergunning (met oa. locatie-specifieke omstandigheden en omgevingsveiligheidsaspecten) | DSO voor melden/kennisgeving start bouw DSO voor melden strijdigheid Bbl (door kwaliteitsborger) Registreren aanvullende informatie in VTH systeem Toezicht & Handhaving activiteiten vastleggen in VTH systeem | Aanleveren dossier bevoegd gezag in DSO, als (gereed) melding, inclusief bijlagen Informeren “beëindigen bouwwerkzaamheden” in het DSO Registreren melding en aanvullen dossier in VTH systeem
Uitvoeren controle tijdens de bouw
Omschrijving en doel
Impact Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)
De knip vanuit de Omgevingswet houdt in dat de ruimtelijke omgevingsvergunning los staat van de vergunning voor het bouwtechnische deel; de initiatiefnemer moet voor het ruimtelijke ordening deel een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente (het bevoegd gezag) en voor de toetsing van het bouwtechnische deel zal hij igv gevolgklasse 1 een kwaliteitsborger in de arm nemen en moet hij een bouwmelding doen bij het bevoegd gezag
Er is gekozen voor een gefaseerde invoering, te beginnen per 01-01-2023 met bouwwerken met beperkt maatschappelijk risico (gevolgklasse 1)
De toetsing van het bouwtechnisch deel vooraf, tijdens de bouw en bij gereedmelding is de verantwoording van de kwaliteitsborger
De initiatiefnemer / melder levert na afloop van het bouwtraject een dossier bevoegd gezag aan, waarin “as built” informatie is opgenomen, met een verklaring kwaliteitsborging
Het bevoegd gezag mag wanneer het nodig is om extra informatie vragen en kan op basis van de aangeleverde informatie besluiten om de situatie te gaan controleren en eventueel over te gaan tot handhaven
Controleren gereedmelding bouw
Beoordelen melding bouwactiviteit
Melding bouwactiviteit moet 4 weken voor start bouw gedaan worden
Kennnisgeving start bouw moet 2 dagen voor start bouw gedaan worden
Dossier bevoegd gezag moet 2 weken voor ingebruikname aangeleverd worden