## Slide 1: basiskennissessie Vergunningen Omgevingswet
donderdag 25 januari 2024
Sandra Anzion (VNG)

## Slide 2: Programma Basiskennissessie Vergunningen
opening
context omgevingsvergunning
omgevingsvergunningen voor allerlei "activiteiten"
vergunningplichten
inzoomen op:
  OPA- en BOPA-omgevingsvergunningen
  omgevingsvergunning(en) bouwen
  milieu-omgevingsvergunningen
bevoegd gezag & adviseurs
aanvragen & beoordelen
procedure
inwerkingtreding & bezwaar en beroep
vragen
Notes: Ik zal inzoomen op belangrijkste veranderingen t.o.v. huidig recht (met name de Wabo).
In elk geval waar wat geregeld is, want dat gaat natuurlijk sowieso veranderen t.o.v. nu.
@@En verwijzen naar verdere info@

## Slide 3: 1 context omgevingsvergunning

## Slide 4: Verschillende juridische instrumenten
Ow sterke focus op
algemene regels voor activiteiten
Niets regelen
Algemene regels
meldplicht
informatieplicht
maatwerk-opties
Vergunningplicht
Verbod
bron: VNG: "Stap voor stap het omgevingsplan ontwerpen - handleiding voor deomgevingsplanmaker"
voorschriften

## Slide 5: Kies bij elke klus het meest geschikte gereedschap

## Slide 6: Structuur van het wettelijk stelsel
Notes: Ergens in dit stelsel: vergunningplichten, beoordelingsregels, procedureregels etc.

## Slide 7: 2 omgevingsvergunningen voor allerlei "activiteiten"

## Slide 8: Omgevingsvergunning: fysieke leefomgeving
alle toestemmingen onder de Ow: "omgevingsvergunning"
dus van Wabo-bereik naar hele breedte fysieke leefomgeving
  bijvoorbeeld ook de natuur-toestemmingen en water-toestemmingen
omgevingsvergunningplicht: voor een "activiteit"

## Slide 9: Meerdere activiteiten in één vergunning?
als een project bestaat uit meerdere activiteiten:
  keuze enkelvoudige of meervoudige aanvraag is aan de aanvrager (art. 5.7 Ow)
  Ow: "onlosmakelijkheid" speelt geen rol meer !
  wateractiviteiten moeten apart worden aangevraagd
Notes: @Gedeeltelijke verlening omgevingsvergunning bij aanvraag meer activiteiten: art. 5.33a Ow.

## Slide 10: Let op
er kunnen ook andere omgevingsvergunningen nodig zijn
er kunnen ook nog meldplichten of informatieplichten aan de orde zijn
breng dit zo vroeg mogelijk in kaart, liefst vooraf mèt de initiatiefnemer
attendeer de initatiefnemer op de andere verplichtingen die zij/hij heeft voordat de activiteit kan starten
  zie ook: art 3:19 Awb (was vóór 1-1-2024 art 3:20 Awb)

## Slide 11: 3 vergunningplichten

## Slide 12: Rijksvergunningplichten: art. 5.1 lid 1 Ow
omgevingsplanactiviteit (deze vergunningplicht kan via omgevingsplan lopen)
rijksmonumentenactiviteit
ontgrondingsactiviteit
stortingsactiviteit op zee
Natura 2000-activiteit
jachtgeweeractiviteit
valkeniersactiviteit
tenzij een bij Amvb aangewezen geval
vergunningvrije gevallen
in Bbl of Bal

## Slide 13: Rijksvergunningplichten: art. 5.1 lid 2 Ow
bouwactiviteit
milieubelastende activiteit
lozingsactiviteit op: 1°. oppervlaktewaterlichaam
2°. zuiveringtechnisch werk
wateronttrekkingsactiviteit
mijnbouwlocatieactiviteit
beperkingengebiedactiviteit mbt: 1°. weg
2°. waterstaatswerk
3°. luchthaven
4°. hoofdspoorweg, lokale spoorweg of bijzondere spoorweg
5°. installatie in een waterstaatswerk
flora- en fauna-activiteit
voor zover een bij Amvb aangewezen geval
vergunningplichten
in Bbl of Bal

## Slide 14: Vergunningplichten waterschap en provincie
waterschap: op grond van art. 5.3 Ow in de Waterschapsverordening
provincie: op grond van art. 5.4 Ow in de Omgevingsverordening

## Slide 15: Vergunningplichten gemeente
"Omgevingsplanactiviteit" (OPA): vergunningplichtig op grond van
art. 5.1 lid 1 onder a Ow
binnenplans: binnenplanse vergunningplicht in omgevingsplan
Buitenplanse OPA (BOPA): vergunningplichtig ogv art. 5.1 lid 1 onder a Ow in combinatie met de wettelijke definitie van een BOPA

## Slide 16: 4 inzoomen op: OPA- en BOPA- omgevingsvergunningen

## Slide 17: Omgevingsplanactiviteit (OPA): 3 vormen
voor een activiteit:
1) vergunning nodig op grond van omgevingsplan
en deze kan verleend worden op grond van de beoordelingsregels in het omgevingsplan
 binnenplanse OPA
2) vergunning nodig op grond van omgevingsplan
maar vergunning kan níet verleend worden op grond van de beoordelingsregels in het omgevingsplan
 buitenplanse OPA (of: BOPA)
3) omgevingsplan geen vergunningplicht voor deze activiteit, wel algemene regels
activiteit in strijd met die algemene regels in het omgevingsplan
 buitenplanse OPA (of: BOPA)

## Slide 18: OPA-vergunningplichten in omgevingsplan

## Slide 19: Binnenplanse OPA's per 1-1-2024
bruidsschat:
  afd. 22.2: 'ruimtelijke' bouwvergunning:
    art. 22.26 omgevingsplan: vergunningplicht "omgevingsplanactiviteit bouwwerken"
  afd. 22.3: vergunningplichten met milieu-oogmerk
    bijvoorbeeld art. 22.263 omgevingsplan: vergunningplicht LPG-tankstation
  afd. 22.5: artt. 22.277 en 22.280 omgevingsplan (zie hieronder)
bestemmingsplannen e.d.:
  aanlegvergunning, sloopvergunning en binnenplanse afwijk-vergunning op grond van bestemmingsplan
  zie: artt. 22.277 en 22.280 omgevingsplan (bruidsschat)
restcategorie
plaatselijke verordeningen: bijv. kapvergunning, uitritvergunning e.d.
  zie art. 22.8 Ow

## Slide 20: Transitiefase vanaf 1-1-2024
gemeente kan zelf OPA-vergunningplichten stellen in omgevingsplan

## Slide 21: BOPA
buitenplans
de BOPA omvat
  zowel de voormalige 'kruimelgevallen' (Wabo)
  als de voormalige buitenplanse afwijk-vergunningen (Wabo) waarvoor onder het oude recht de uitgebreide procedure gold
zie voor de BOPA verder o.a.:
  basiskennissessie BOPA
  www.vng.nl/bopa

## Slide 22: 5 inzoomen op: omgevingsvergunning(en) bouwen

## Slide 23: De 'knip' in de bouwvergunning
de 'knip' in de huidige bouwvergunning:
 een 'technische' bouwvergunning èn een 'ruimtelijke' bouwvergunning
  dus voortaan (vaak) twéé bouwvergunningen nodig!
waar vind je deze twee vergunningplichten?
  'technische bouwvergunning':
  omgevingsvergunningplicht voor de "bouwactiviteit": artt. 2.25 en 2.26 Bbl
  'ruimtelijke bouwvergunning':
  omgevingsvergunningplicht voor de "omgevingsplanactiviteit bouwwerken":
  art. 22.26 omgevingsplan (bruidsschat)

## Slide 24: Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)
private kwaliteitsborging
  verschuiving toezicht-taak van gemeente naar private kwaliteitsborgers
  gemeente blijft wel bevoegd gezag!
óók per 1-1-2024 in werking
publiekrechtelijk deel komt in de Ow terecht
"gevolgklasse 1"-bouwwerken
  daarvoor vervalt vergunningplicht voor (technische) bouwactiviteit
  in plaats daarvan meldplichten/informatieplichten
  waaronder: de "bouwmelding"

## Slide 25: Dus bij een bouwproject
omgevingsvergunning bouwactiviteit ('technische bouwvergunning')
of bouwmelding (gevolgklasse 1)
en/of
omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit bouwwerken ('ruimtelijke bouwvergunning')
en als het niet past binnen het omgevingsplan:
BOPA
Notes: @@schemaatje maken of ergens vandaan halen@

## Slide 26: Meer info Wkb
https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/wet-kwaliteitsborging-voor-het-bouwen-wkb

## Slide 27: 6 inzoomen op: milieu-omgevingsvergunningen

## Slide 28: Omgevingsvergunningen met milieu-oogmerk
Rijk: Bal: vergunningplichten voor milieubelastende activiteiten (mba's)
  dit is de "omgevingsvergunning milieubelastende activiteit"
gemeente: omgevingsplan: óók vergunningplichten voor mba's
  vanaf 1-1-2024 in de bruidsschat
  bijvoorbeeld voor LPG-tankstations
  dit is een "omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit"
ook provincie kan vergunningplichten voor mba's opnemen in omgevingsverordening

## Slide 29: van "inrichting" naar "milieubelastende activiteit"
milieuregels voor bedrijven onder oude recht gekoppeld aan "inrichting"-begrip
onder Ow: over naar begrip "milieubelastende activiteit" (mba)
"inrichting" ≠ mba
oude recht: milieuvergunning Wabo voor hele bedrijf
Ow: kan zijn dat Bal-milieuvergunning niet voor hele bedrijf geldt
meer info: https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/toelichting-milieubelastende-activiteiten/vergunning-milieubelastende-activiteit/
Notes: @@plaatje?@

## Slide 30: 7 bevoegd gezag & adviseurs

## Slide 31: Welk bevoegd gezag?
art. 5.8 Ow e.v + Ob hst 4:
enkelvoudige aanvraag, wateractiviteit:
  meestal waterschap
  soms GS, soms minister van IenW
enkelvoudige aanvraag, andere dan wateractiviteit:
  meestal B&W
  soms GS, soms een minister
meervoudige aanvragen:
(zowel bij wateractiviteiten als bij andere activiteiten)
  hoofdregel: het decentrale bestuursorgaan
  tenzij "magneetactiviteiten"
Notes: "decentraal tenzij"

## Slide 32: Magneetactiviteiten
door magneetactiviteiten mogelijk gemeente níet bevoegd gezag
maar in plaats daarvan provincie (of een minister)
magneetactiviteiten provincie (art. 4.6 lid 2 Ob)
  bijvoorbeeld: een aantal zwaardere mba's
  maar bijvoorbeeld Natura 2000-activiteiten en flora- en fauna-activiteiten zijn géén magneetactiviteit
  dus eigenlijk net zo als onder de Wabo

## Slide 33: Advies & advies-met-instemming
wettelijk verplichte adviezen:
  bepaald in Ow en Ob, omgevingsverordening, waterschapsverordening en omgevingsplan
  als niet wettelijk verplicht: advies vragen kan natuurlijk toch nodig zijn om een zorgvuldig besluit te kunnen nemen
advies: afwijken mag, mits gemotiveerd
advies met instemming: instemming is vereist
  vergelijkbaar met voormalige 'VVGB': Verklaring Van Geen Bedenkingen
tip: overleg in elk geval met provincie: wanneer en hoe

## Slide 34: Advies gemeenteraad bij aangewezen buitenplanse opa-vergunningen
gemeenteraad kan gevallen aanwijzen waarbij zij advies wil geven
(art. 16.15a Ow)
dat kan alleen bij BOPA's
het is een 'bindend advies'  kan bevoegd gezag níet van afwijken
(art. 16.15b Ow)
let op: dit valt niet onder "advies met instemming"
 géén verlenging beslistermijn met 4 weken

## Slide 35: 8 aanvragen & beoordelen

## Slide 36: Aanvragen
in principe digitaal in het Omgevingsloket (art. 14.1 Ob)
  vergunningcheck + aanvragen
aanvraagvereisten:
  art. 16.55 Ow
  hst 7 Omgevingsregeling
  omgevingsplan, waterschapsverordening, omgevingsverordening
participatie-vraag in aanvraag (art. 7.4 Or)

## Slide 37: Beoordelen
per type activiteit beoordelingsregels
  dus: nog steeds gescheiden toetsingskaders
beoordelingsregels vergunningplichten Rijk in hst 8 Bkl
beoordelingsregels vergunningplichten gemeente in omgevingsplan
(en waterschap in waterschapsverordening; provincie in omgevingsverordening)

## Slide 38: 9 procedure

## Slide 39: Vergunningprocedure
uitgangspunt: reguliere procedure van 8 weken (art. 16.62 Ow)
  + 4 weken bij advies met instemming
  verlenging mogelijk met 6 weken
uitgebreide procedure van 6 maanden (afd. 3.4 Awb) alleen:
  als MER moet gemaakt (art. 16.50 Ow)
  als in Ob aangewezen (art. 10.24 Ob)
  als initiatiefnemer verzoekt om of instemt met uitgebreide procedure (16.65 Ow)
  als bevoegd gezag daartoe besluit voor BOPA (voorwaarden: aanzienlijke gevolgen + bedenkingen te verwachten) (16.65 Ow)
Notes: In 10.24 Ob geen enkele BOPA aangewezen.

## Slide 40: Veranderingen qua procedure
reguliere en uitgebreide procedure: blijven in principe hetzelfde
wel vaker reguliere procedure ipv uitgebreide procedure
 dus vaker korte beslistermijn van 8 weken !
  BOPA-omgevingsvergunning: reguliere procedure (met een uitzondering)
  mba-omgevingsvergunning: hoofdregel: reguliere procedure
vervallen "fatale termijn" (al sinds begin nov. '23)
kleine wijzigingen in "wettelijk verplichte communicatie" bij vergunningverlening
  zie https://vng.nl/artikelen/wettelijk-verplichte-communicatie-bij-vergunningverlening-meldingen-en-informatieplichten

## Slide 41: 10 inwerkingtreding & bezwaar en beroep

## Slide 42: Inwerkingtreding besluit omgevingsvergunning: Wabo
regeling Wabo (art. 6.1 Wabo):
  reguliere procedure: hoofdregel: dag na bekendmaking
  uitzondering: dag na afloop bezwaartermijn
  uitgebreide procedure: dag na afloop beroepstermijn
uitzondering bij reguliere procedure:
  'uitgestelde inwerkingtreding'
  vanwege 'onomkeerbare gevolgen'
  art 6.1 lid 2 Wabo onder a bepaalde in welke gevallen: aanleg, monumenten, sloop, kappen
verzoek om voorlopige voorziening in bezwaar-/beroepstermijn:
  besluit treedt niet in werking voordat rechter op dat verzoek heeft beslist

## Slide 43: Inwerkingtreding besluit omgevingsvergunning: Ow (1)
regeling Ow (art. 16.79 Ow):
  reguliere procedure: dag na bekendmaking
  uitgebreide procedure: dag na terinzagelegging besluit
uitzondering (in beide gevallen):
  'uitgestelde inwerkingtreding' van 4 weken
  vanwege 'onomkeerbare gevolgen'
  dit moet bevoegd gezag bepalen in de omgevingsvergunning bij 'onomkeerbare gevolgen'
  voorwaarde: omgevingsvergunning strekt ertoe bestaande toestand te beschermen

## Slide 44: Inwerkingtreding besluit omgevingsvergunning: Ow (2)
vervolg regeling Ow (art. 16.79 Ow):
vervolg uitzondering vanwege 'onomkeerbare gevolgen':
  bij Amvb kunnen hiervoor gevallen worden aangewezen
  dit is bij mijn weten niet gebeurd
  verzoek om voorlopige voorziening binnen de termijn van 4 weken:
    besluit treedt niet in werking voordat rechter op dat verzoek heeft beslist
Notes: @@Tijdlijn 'onomkeerbare gevolgen' onder Ow@

## Slide 45: Vragen?

## Slide 46: Meer informatie
website informatiepunt leefomgeving (iplo):
https://iplo.nl/
website VNG:
https://vng.nl/rubrieken/omgevingswet

## Slide 49: @@

## Slide 50: @@

## Slide 51: @@
@@
@@

## Slide 52: @@
@@
@@